| Weißer Zucker ...schwarze Kohle |
| --- |
| Versuch Nr.013 Bewertung / Schwierigkeitsgrad: |  |
| Geräte: 500ml-Becherglas, Vollpipette, Peleusball, Büchnertricher, Saugflasche, Filterpapier, Glasstab |
| Chemikalien: 35.0 g Haushaltszucker, 10ml konz. Schwefelsäure, Bariumchlorid-Lösung |
| Sicherheitshinweise: Vorsicht: Die Reaktion läuft sehr heftig unter Wärmeentwicklung und SO2-Bildung ab. Unbedingt Schutzhandschuhe tragen und im Abzug arbeiten! konz. Schwefelsäure (H2SO4): C R 14-35-37 S26-30-36/37/39 Bariumchlorid (BaCl2): Xn R20/22 S28 C Xn |
| Versuchsanleitung: 35.0 g Haushaltszucker (Saccharose) werden in einem 500 ml-Becherglas mit 10 ml konz. H2SO4 gründlich mit einem Glasstab verrührt. Die Masse verfärbt sich schwarz. Nach ca. 5 min schäumt sie unter starkem Erwärmen heftig auf. Nach beendeter Reaktion (ca. 10 min) werden vorsichtig 200 ml Wasser zugegeben, gut umgerührt, über einen Büchnertrichter abgesaugt und so lange mit Wasser gewaschen, bis das Waschwasser sulfatfrei ist (mit salpetersaurer BaCl2-Lösung überprüfen). Man erhält reine Aktivkohle. |
| Entsorgung: (siehe auch Entsorgungsmaßnahmen) Die angefallenen Filtrate werden vereinigt und in neutralisiertem Zustand zu den flüssigen Schwermetallabfällen ohne Quecksilber und Arsen gegeben. Wird der Versuch ohne BaCl2 vollzogen können die (flüssigen) Abfälle sowie die Kohle in den Restmüll gegeben werden. |
| Erklärung / Hintergrund: Der aus Saccharose bestehende Zucker gehört zur Gruppe der Kohlenhydrate und wird durch stark hygroskopische Substanzen wie konz. Schwefelsäure entwässert, sodass der reine Kohlenstoff (C) zurück bleibt. Saccharose: Reaktionsmechanismus: |